ВЕЛОЭРГОМЕТР

U704

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

*RUSSISCHE VERSION/РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с удачным приобретением.

Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником.

Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, вы сможете укрепить сердечно сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму.

Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени напомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие – либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- После сборки тренажера проверьте, чтобы все комплектующие части были на месте и плотно затянуты;

- Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом;

- Если вы почувствовали тошноту, головокружение или у вас затруднилось дыхание, немедленно прекратите тренировки и проконсультируйтесь с врачом;

- Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей;

- Регулярно проверяйте надежность защиты движущихся элементов тренажера. Убедитесь, что свободное пространство вокруг велотренажера составляет 0,5 м.;

- Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами, это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера;

- Надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Не занимайтесь в свободной одежде, части которой могут попасть в элементы тренажера;

- Расположите тренажер на ровной гладкой поверхности;

- Данный велотренажер не является медицинским оборудованием.

СХЕМА ТРЕНАЖЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

| No. | Описание | Кол-во | No. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 33 | Болт M5*10 | 2 |
| 2 | Задняя опора | 1 | 34 | Шайба Ø8 | 6 |
| 3 | Передняя опора | 1 | 35 | Болт M8*15 | 6 |
| 4 | Стойка руля | 1 | 36 | Нижний провод сенсора | 4 |
| 5 | Руль | 1 | 37 | Винт ST2.9x9.5 | 2 |
| 6 | Стойка сиденья | 1 | 38 | Сенсор с проводом | 1 |
| 7 | Крепеж | 1 | 39 | Пульсомер | 2 |
| 8 | Заглушка задней опоры | 2 | 40 | Шайба Ø5.0 | 2 |
| 9 | Болт M10x57 | 4 | 41 | Винт ST4.2x20 | 2 |
| 10 | Шайба Ø10 | 4 | 42 | Неопреновый поручень | 2 |
| 11 | Гайка M10 | 4 | 43 | Магнитное кольцо | 1 |
| 12 | Заглушка передней опоры | 2 | 44 | Гайка M6 | 2 |
| 13 | Пружина | 1 | 45 | Шайба Ф6 | 2 |
| 14 | Болт M8*20 | 1 | 46 | Скоба | 2 |
| 15 | Гайка M8 | 5 | 47 | Болт M6x36 | 2 |
| 16 | Держатель | 1 | 48 | Гайка M10x1 (S15) | 1 |
| 017L/R | Педаль правая/левая (1/2") | 2 | 49 | Гайка I (7/8") | 2 |
| 18 | Шатун Ø240 | 1 | 50 | Шайба Ø23xØ35x2.0 | 1 |
| 19 | Ремень (360J6) | 1 | 51 | Гайка 7/8" | 1 |
| 020L/R | Правая/левая крышка | 2 | 52 | Винт ST4.2x25 | 5 |
| 21 | Винт ST4.2×25 | 4 | 53 | Мотор | 1 |
| 22 | Крышка шатуна | 2 | 54 | Винт ST4.2x20 | 4 |
| 23 | Шайба Ø40x2.8 | 1 | 55 | Провод мотора | 1 |
| 24 | Гайка II (15/16") | 1 | 56 | Шнур питания | 1 |
| 25 | Подшипник Ø44.5 | 2 | 57 | Трансформатор | 1 |
| 26 | Заглушка Ø55.6x16 | 2 | 58 |  |  |
| 27 | Втулка | 1 | 59 |  |  |
| 28 | Фиксатор | 1 | 60 |  |  |
| 29 | Шайба Ф8 | 4 | 61 |  |  |
| 30 | Сиденье | 1 | 62 |  |  |
| 31 | Консоль | 2 | 63 |  |  |
| 32 | Провод сенсора | 2 | 64 |  |  |

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

Шаг 1

Крепление передней/задней опоры и правой/левой педалей

- Расположите переднюю опору (3) перед основной рамой (1) и закрепите болты.

- Зафиксируйте переднюю опору (3) на основной раме (1) с помощью 2 гаек (11), 2 болтов M10x57 (9), 2 шайб Ø10 (10). Затяните болты.

- Расположите заднюю опору (2) перед основной рамой (1) и закрепите болты.

- Зафиксируйте заднюю опору (2) на основной раме (1) с помощью 2 гаек (11), 2 болтов M10x57 (9), 2 шайб Ø10 (10). Затяните болты.

Крепление педалей

- Обратите внимание, что шатуны, педали, ремешки педалей имеют отметки: «R» - правая, «L» - левая.

- Закрепите левую педаль (17L) на левом шатуне (18), повернув педаль против часовой стрелки. Закрепите ось педали ключом.

- Закрепите левую педаль (17R) на левом шатуне (18), повернув педаль по часовой стрелке. Закрепите ось педали ключом.

Шаг 2

Крепление стойки руля

- Снимите 4 болта M8x15 (35) и 4 шайбы Ø8 (34) с основной рамы.

- Соедините провод (36) с основной рамы (1) с проводом (32) стойки руля.

- Аккуратно протяните провода через основную раму (1) и стойку (5), закрепите 4 болтами M8x15 (35) и 4 шайбами Ø8 (34), которые были сняты. Затяните болты.

Шаг 3

Крепление стойки сиденья

- Снимите 3 шайбы Ø8 (29) и 3 гайки M8 (15), расположенные на нижней стороне сиденья (30).

- Закрепите сиденье на стойке (4), используя болты 3 шайбы Ø8 (29) и 3 гайки M8 (15).

- Закрепите стойку (4) на основной раме (1) и затем затяните фиксатор (28).

Шаг 4

Крепление руля и консоли

- Снимите 2 болта M8x15 (35) и 2 шайбы Ø8 (34) со стойки руля (5).

- Протяните провод пульсомера (39) через отверстие на стойке.

- Закрепите руль (6) на стойке руля (5) с помощью 2 болтов M8x15 (35) и 2 шайб Ø8 (34)

- Снимите 2 болта M5x10 (33) с консоли.

- Подключите провода (32) и (39) к консоли (31).

- Закрепите консоль (31) на стойке (8) 2 болтами M5x10 (66). Затяните болты.

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА

РАБОТА С КОНСОЛЬЮ

ДИСПЛЕЙ

| Время (Time) | Время тренировки Допустимые значения 0:00-99:59 |
| --- | --- |
| Скорость (Speed) | Скорость тренировки Допустимые значения 0,0-99,9 |
| Расстояние (Distance) | Пройденное расстояние Допустимые значения 0,0-99,9 |
| Калории (Calories) | Количество потраченных калорий Допустимые значения 0-999 |
| Пульс (Pulse) | Пульс (удары в минуту) |
| Обороты в минуту (RPM) | Количество оборотов в минуту Допустимые значения 0-999 |
| Ватты (Watts) | Мощность тренировки Допустимые значения 0-350 |
| Ручное управление (Manual) | Ручное управление тренировкой |
| Установленные программы (Programs) | 12 предустановленных программ |
| Пользователь (User) | Пользователь может создать свою программу тренировки |
| Пульсозависимая (HRC) | Тренировка «Целевой пульс» |
| Ватт-фиксированная | Ватт-фиксированная тренировка |

Кнопки

- Up – увеличение уровня сопротивления

- Down – уменьшение уровня сопротивления

- Mode – Подтверждение выбора или настроек

- Reset – Удержание кнопки в течение 2 секунд – сброс настроек

– Возврат в главное меню в режиме настроек

- Start/Stop – Начало/Завершение тренировки

- Recovery – Восстановление

Прежде чем начать тренировку внимательно ознакомьтесь в данным руководством.

Питание

- Подключите адаптер к оборудованию, прозвучит сигнал консоли.

- Введите данные пользователя (Возраст (age), пол (gender), рост (height), вес (weight)).

- Если в течение 4 минут вы не вращаете педали, автоматически включится режим сохранения энергии.

- Нажмите любую кнопку, чтобы вернуть консоль в рабочий режим.

Manual (Ручное управление)

Пользователь может начать тренировку, нажав кнопку START.

Порядок действий:

- Кнопками UP/DOWN выберите программу MANUAL (P1), нажмите MODE для подтверждения;

- Окно TIME (Время) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать продолжительность тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Окно DISTANCE (Расстояние) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать протяженность тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Окно CALORIES (Калории) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать количество калорий тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Окно PULSE (Пульс) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать его значение. Нажмите MODE для подтверждения;

- Нажмите START/STOP для начала тренировки.

Предустановленные программы

- Кнопками UP/DOWN выберите одну из программ (всего 12), нажмите MODE для подтверждения;

- Окно TIME (Время) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете изменить продолжительность тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Кнопками UP/DOWN вы можете изменять уровень сопротивления во время тренировки;

- Нажмите START/STOP для начала тренировки.

Пользовательские программы: User 1 (Пользователь 1), User 2 (Пользователь 2), User 3 (Пользователь3), User 4 (Пользователь 4)

Пользователь может самостоятельно построить свою тренировку. Количество интервалов – 20, все созданные данные будут сохраняться на консоли, во время тренировки вы можете регулировать значения кнопками UP/DOWN, эти изменения не будут сохраняться в памяти.

Порядок действий:

- Кнопками UP/DOWN выберите программу USER ;

- Нажмите MODE, чтобы выбрать режим;

- Будет мигать колонка 1, кнопками UP/DOWN вы можете создать вашу персональную тренировку. Нажмите кнопку MODE, чтобы подтвердить изменения первой колонки. Уровень по умолчанию – 1 (Всего 20 колонок);

- Окно TIME (Время) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать продолжительность тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Нажмите START/STOP для начала тренировки.

Пульсозависимые программы: 55% H.R.C, 75% H.R.C., 90% H.R.C., Целевой пульс (Target H.R.)

55% H.R.C – 55% максимального пульса. – Целевой пульс = (220 – возраст) x 55%.

75% H.R.C. - 75% максимального пульса. - Целевой пульс = (220 – возраст) x 75%.

90% H.R.C. - 90% максимального пульса. - Целевой пульс = (220 – возраст) x 85%.

Target H.R. - Целевой пульс. - Тренировка в зоне целевой частоты пульса.

Порядок действий:

- Кнопками UP/DOWN выберите программу HRC, нажмите MODE для подтверждения;

- Окно TIME (Время) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать продолжительность тренировки. Нажмите MODE для подтверждения;

- Нажмите START/STOP для начала тренировки.

Ватт-фиксированная программа

WATT - программа независимая от скорости.

Порядок действий:

- Кнопками UP/DOWN выберете программу WATT;

- Нажмите MODE для подтверждения;

- Окно TIME (Время) будет мигать на дисплее, кнопками UP/DOWN вы можете отрегулировать продолжительность тренировки. Нажмите ENTER для подтверждения;

- Нажмите START/STOP для начала тренировки.

Примечание:

  - Для данной программы WATT - постоянная величина. Это означает, что если вы вращаете педалями быстро, уровень сопротивления будет уменьшаться, если вы вращаете педалями медленно, уровень сопротивления будет увеличиваться.

Восстановление пульса

В режиме ожидания нажмите кнопку RECEOVERY. Удерживайте ладони на пульсомерах в течение 1 минуты. Затем на дисплее отобразится значение F1-F6, где F1 – наиболее быстрое восстановление, а F6 – наиболее медленное.

BODY FAT% (Уровень жира в организме в %)

В режиме ожидания нажмите кнопку Body FAT.

Например, если вы весите 68 кг и результаты теста показали 10%, значит, в вашем организме 6,8 кг жира.

Ниже приведена таблица с указанием процентного соотношения уровня жира в организме.

|  | Женщины (fat%) | Мужчины (fat%) |
| --- | --- | --- |
| Допустимое значение | 10 - 12% | 2 - 4% |
| Атлеты | 14 - 20% | 6 - 13% |
| Фитнес | 21 - 24% | 14 - 17% |
| Удовлетворительный | 25 - 31% | 18 - 25% |
| Ожирение | 32% и более | 25% и более |

BMI (Индекс массы тела)

BMI - показатель измерения количества жира в организме, в его основе лежат рост, вес, пол.

| Недовес | До20 (19 для женщин) |
| --- | --- |
| Нормальный вес | 20-24,99 |
| Перевес | 25-29,99 |
| Ожирение 1 стадии | 30-34,99 |
| Ожирение 2 стадии | 35-39,99 |
| Ожирение | 40 и более |

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Посадка вертикальная Рама с однослойной покраской Система нагружения электромагнитная Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 Ватт) Маховик 5 кг. Педальный узел однокомпонентный Сидение с подушкой повышенной комфортности Регулировка положения сидения по вертикали Регулировка положения руля нет Измерение пульса сенсорные датчики Консоль черно-белый многофункциональный LCD дисплей Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура Кол-во программ 23 (в т.ч. пульсозависимые) Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые Статистика тренировок нет Мультимедиа нет Интеграция нет Интернет нет Язык(и) интерфейса английский Вентилятор нет Складывание нет Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 91*55*134 см. Вес нетто 19 кг. Макс. вес пользователя 120 кг. Питание сеть 220 Вольт Энергосбережение есть Гарантия 1 год Производитель Neotren GmbH, Германия Страна изготовления КНР

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Тренажер сертифицирован по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).

***Последнюю версию руководства пользователя Вы можете загрузить на сайте www.neotren.ru.

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!